# Tema: Materiales de uso aeronáutico				VENCIMIENTO: 23/03/18

- Se debe diseñar y construir tres elementos estructurales, metálicos, para un avión liviano de aviación general (tipo Piper PA-11, Petrel, RANS S-6, KitFox, etc).

Investigue, como mínimo, la utilización de dos tipos de materiales que considere adecuados para el diseño de las partes, investigue utilizando diferentes medios o fuentes (biblioteca de la Facultad, Internet, etc, menciónelas en el informe).

Especifique las características mecánicas y físicas principales de los materiales seleccionados y compárelas.

Características físicas, especificar: densidad, conductibilidad térmica, coeficiente de expansión térmica, etc

Características mecánicas, especificar: módulo de elasticidad, tensión de fluencia (o tensión 02), tensión máxima, elongación a rotura, tipo de tratamiento térmico.

A partir de los datos obtenidos justifique la selección de los materiales. Describa los principales detalles constructivos que utilizará en la construcción. Elabore conclusiones al respecto.

Elementos

a) Soporte o bancada de motor		b) Largueros del ala		c) Fuselaje

- Para el componente o material que se asigne a cada grupo, realice:

- Componentes: una búsqueda de los principales materiales que lo componen haciendo un breve análisis que justifique su aplicación.

- Materiales, clasificación, resistencias y toda información que considere de importancia para el trabajo.

Grupo 1: Estructuras de fuselaje de materiales compuestos

Grupo 2: Materiales utilizados en la fabricación de hélices metálicas

Grupo 3: Materiales utilizados en la fabricación de hélices de aviones (madera y de compuesto)

Grupo 4: Estructura de alas de aviones de madera

Grupo 5: Materiales utilizados en ruedas de fanes y compresores de motores a reacción de uso aeronáutico

Grupo 6: Estructuras de alas semimonocasco de aleación de aluminio (aviación general y de transporte)

Grupo 7: Materiales utilizados en motores alternativos de aviación (cigüeñal, block, camisas de cilindro)

Grupo 8: Materiales utilizados en estructuras reticuladas de fuselajes

Grupo 9: Materiales utilizados en ruedas de turbinas de motores a reacción

Grupo 10: Materiales utilizados en motores alternativos de aviación (Pistones, aros y bielas)

NOTA ADICIONAL

PRESENTACION DE TRABAJOS

Los docentes de la cátedra evaluarán los trabajos desarrollados, por cada grupo, en los puntos 1) y 2).

Si en la primera evaluación de ellos (sin observaciones y/o correcciones) surge que los trabajos presentados son considerados de buena calidad, se les propondrá a esos grupos que expongan lo realizado. Los grupos podrán optar por presentarlo o no, no es obligatorio.

Los trabajos incompletos o que no cumplan con lo mínimo exigido, es decir aquellos que deban ser revisados y corregidos, quedan excluidos en forma automática de esta propuesta.

La exposición será ante sus compañeros y docentes de la cátedra los cuales realizarán preguntas conceptuales sobre el trabajo.

Posteriormente los docentes evaluarán la exposición del grupo en general y de los participantes en particular. De aprobar (mínimo puntaje 6) se considerará (sumará) medio punto más a la nota que obtengan en el examen parcial.

Fecha de exposición: a definir pero antes de la primera fecha de parcial.